HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

Edición: Octubre de 2015   Revisión: 18/10/17

# SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE / PROVEEDOR

Fabricante: AEROLOM Industrial y Comercial

Teléfono de emergencia: 4282-8702/8703

Dirección : Cno. Juan D. Perón 1340 – Lomas de Zamora – Pcia. de Buenos Aires (1832)

Nombre comercial: 05 COLOR PLUS ANTIÓXIDO

Nombre químico (sinónimo): No posee

Familia química: Mezcla

Fórmula: --------

# SECCIÓN 2 – COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES DE RIESGO

| Componente | % | CMP (TLV-TWA) | CMP-CPT (STEL) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESINA | 40-50 % | Se desconoce | Se desconoce | Resina Alquídica 50 % en aguarrás |
| PIGMENTACIÓN | 10 % | Se desconoce | Se desconoce | Pigmentos Orgánicos e Inorgánicos |
| CARGAS MINERALES | 10-15 % | Se desconoce | Se desconoce |  |
| CROMATO DE ZINC | >7 % | Se desconoce | Se desconoce |  |
| SOLVENTE (Tolueno-Xileno) | 10-20% | Se desconoce | Se desconoce | CAS 108-88-3 / 8026-09-3 |
| PROPELENTE | Resto | Se desconoce | Se desconoce | Propano- isobutano - butano |

###### SECCIÓN 3 – IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Es necesaria una adecuada manipulación y por tratarse de aerosoles presurizados pueden estallar si son sometidos a temperaturas superiores a los 50º C. Ojos: puede causar irritación. Los vapores son irritantes. Piel: puede causar irritación y resecado de la piel. Inhalación: irritante para nariz, garganta y tracto respiratorio. Ingestión: peligroso si se traga.

###### SECCIÓN 4 – PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de Emergencia:

Inhalación: Airear, suministrar aire puro. Si es necesario administrar respiración artificial. Llamar al médico Ojos: Lavar con agua durante 5 minutos. Consultar al médico si se observa irritación.

Piel: No se conocen problemas generados por contacto con la piel. Despojar al paciente de la ropa  contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

Ingestión: No inducir el vómito, puede causar neumonía química. Llamar al médico

Recomendaciones generales: Si el afectado está inconsciente no suministrar líquido ni inducir al vómito.

###### SECCIÓN 5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Productos de descomposición peligrosos: solamente en caso de incendio se producen monóxido de

carbono, gases, vapores irritantes y tóxicos.

Punto de inflamación (método utilizado): < 21º C(del producto sin propelente)ASTM D92

Limite de inflamabilidad (% en aire): no determinado         LEL: no determinado       UEL: no determinado

Material de extinción: Dióxido de carbono, espuma,  polvo seco. No usar agua

Procedimientos especiales en la lucha contra el fuego: Los habituales para derivados del petróleo.  No usar chorro de agua. Puede producir humos nocivos o tóxicos si se inflama. En caso de fuego adyacente refrigerar los contenedores con spray de agua.

###### SECCIÓN 6 – MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Pasos a cumplimentar en caso de escape o derrame de producto:

Utilizar el equipo de protección adecuado. Los derrames grandes deben ser reunidos y ocluidos con material inorgánico absorbente. No pasar al sistema de cloacas. Respetar las disposiciones locales para su disposición.

Ventilar adecuadamente la zona.

# SECCIÓN 7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Utilizando y manipulando el producto adecuadamente no son necesarias medidas especiales salvo mantener a temperaturas inferiores a 50 º C y  ventilado.

# SECCIÓN 8 – CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria (especificar tipo): en áreas ventiladas no es necesaria. .

| Ventilación | Local : si | Especial : no |
| --- | --- | --- |
|  | Mecánica (general) : si | Otros : no |

Guantes de protección: de goma o plástico (no imprescindibles)                                                          Protección de ojos: antiparras (conveniente)

Otro tipo de protección: Lava-ojos.

# SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FISÍCAS Y QUÍMICAS

### Características del producto sin propelente

| Punto de ebullición (°C): 145 ºC | Presión de vapor (mm Hg) a 20°C: no determ. |
| --- | --- |
| Densidad de vapor (Aire =1): no determ. | Solubilidad en agua (%) a 20°C: insoluble |
| Gravedad específica (Agua = 1): 0.90-1.15 g/cm3 | Volátiles % por volumen: < 45 % |
| Evaporación (Eter = 1): ------------ | pH: no corresponde |
| Aspecto y Color: líquido, opalescente y de distintos colores, brillante. | Peso molecular: no determ. |

# SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| Estabilidad | Inestable: no |
| --- | --- |
|  | Estable : si |

Incompatibilidad: Evitar fuentes de calor, llama abierta y chispas. Fuentes oxidantes, ácidos y álcalis.

Productos de descomposición peligrosos: solamente en caso de incendio se producen monóxido de

carbono, gases, vapores irritantes y tóxicos.

| Polimerización Riesgosa | Puede ocurrir: no |
| --- | --- |
|  | No ocurrirá: X |

##### SECCIÓN 11 – INFORMACION TOXICOLÓGICA

Datos sobre toxicidad:

Toxicidad oral aguda: Irritación o trastornos intestinales. Irritación de ojos y mucosas

Efectos de sobre exposición: No determinados

##### SECCIÓN 12 – INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Movilidad ambiental:

• Más del 40% del producto es volátil y se espera que se disipe rápidamente en zonas bien ventiladas.

Todos los métodos de eliminación deben estar de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales, provinciales y estatales.

Biodegradabilidad:

• Este producto no es biodegradable.

• Los propelentes no generan cloro libre, se degradan fácilmente en la troposfera y no agotan la capa de ozono

Ecotoxicidad:

• No se conocen efectos de toxicidad aguda para la vida acuática. No existen datos de efectos negativos a

largo plazo sobre la vida acuática.

Informaciones varias:

Horizonte de tiempo de 100  años de potencial para crear el efecto invernadero con relación al CO2 = 1.

Potencial de agotamiento de la capa de ozono: No posee

##### SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES SOBRE LA  ELIMINACIÓN

Tratar como residuos químicos convencionales. Todos los métodos de eliminación deben estar de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales, provinciales y estatales

##### SECCIÓN 14 – INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

| CAS : No posee | N° ONU: 1950 | ETIQUETA N°: 2.3 |
| --- | --- | --- |

##### SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Producto Inflamable, Nocivo y

Sometido a Presión

##### SECCIÓN 16 – OTRA INFORMACIÓN

Los datos aquí contenidos son provistos solo como información, habiendo sido compilados de fuentes confiables, no asumiéndose ninguna garantía, expresa o escrita. Por tal razón, Aerolom Ind. & Com. brinda esta información con carácter orientativo, siendo responsabilidad del usuario verificar su validez. El comprador asume toda responsabilidad del uso y manejo del producto de acuerdo a las leyes vigentes. Se sugiere que cualquier uso especial sea brindado y dirigido por profesional calificado e idóneo.

Avisar en caso de accidente de inmediato por medio de terceros a la autoridad competente. No dejar el vehículo sin guardia.

Infórmese con precisión:

Lugar exacto

Número de teléfono de donde llama

Producto transportado

Tipo de accidente y daño

Deben observarse las normas de Higiene Laboral vigentes. Estos datos se basan en nuestros conocimientos actuales y muestran, sin compromiso, el comportamiento de nuestros productos.